autobusové zastávky Nová Ves II - přesunutí stávajících zastávek l. 426

k.ú.  Nová Ves II; 741434

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ:  OHLÁŠENÍ STAVBY

- Identifikační údaje akce

název akce : 			AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NOVÁ VES II – PŘESUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH ZASTÁVEK L. 426

fáze : 			dokumentace pro ohlášení stavby

objednatel:			Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty , IČ: 002 357 09

zhotovitel: 			Ing. Jana Školová, Tismice 47, 282 01 Český Brod

- Všeobecná část

Zdůvodnění stavby:

Stávající zastávky linky 426 „Rostoklaty, Nová Ves II“ jsou umístěny na hlavní silnici spojující Novou Ves a Český Brod. Vzhledem k chybějícím chodníkům v této části obce a umístění zastávky směr Pečky v pravotočivé zatáčce není toto řešení bezpečné. Projekt pro ohlášení stavby řeší přesunutí těchto zastávek (v obou směrech) do klidnější části obce. Přesunuté autobusové zastávky na provozované lince č. 426 budou umístěny na málo frekventované obousměrné komunikaci vedoucí mezi dětským hřištěm v Nové Vsi a objektem č.p. 26. Přesunutí zastávek na méně frekventovanou komunikaci je zvýší bezpečnost silničního provozu a pohybu chodců v této části obce.

Popis území:

Šířka hlavní komunikace z Nové Vsi do Českého Brodu, kde jsou v současnosti umístěny zastávky linky 426, je  dle ČSN minimální. Přilehlé chodníky chybí. Pro přesunutí zastávek se v této lokalitě nabízí prostory v blízkosti dětského hřiště ve vlastnictví obce Rostoklaty.

Pozemky určené pro stavbu:

Seznam parcel, na nichž se stavba uskuteční:

Parc.č. 430/12	88 m2	ostatní plocha		Obec Rostoklaty, 281 71

Parc.č. 464	788 m2	ostatní plocha		Obec Rostoklaty, 281 71

Parc.č. 433/1	3277 m2	ostatní plocha		Obec Rostoklaty, 281 71

Sousední pozemky:

st. 11/1, 11/2, 11/3		Hušner Martin, Nová Ves II, Rostoklaty, 282 01

st. 31			Obec Rostoklaty, 281 71

st. 35			Štěpáník Marek Ing., Všestary 273, 251 63

29/3			Štěpáník Marek Ing., Všestary 273, 251 63

29/4			Platz Kamil, Bratří Čapků 1170, Úvaly, 250 82

Platz Marek, Bratří Čapků 1170, Úvaly, 250 82

30/1			Žembová Adriana, Nová Ves II 16, Rostoklaty, 282 01

40			Josisová Marie Ing., V Ráji 1870, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02

Klindera Jiří Mgr., V Oklikách 939, Pardubice, Svítkov, 530 06

ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304, Kolín, Kolín V, 280 66

58/1			Obec Rostoklaty, 281 71

61/2			Štěpáník Marek Ing., Všestary 273, 251 63

86/8			Štěpáník Marek Ing., Všestary 273, 251 63

430/1,2,3,4,6,10,11,12	Obec Rostoklaty, 281 71

445/3			Obec Rostoklaty, 281 71

445/6		Česká Republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00

462			Obec Rostoklaty, 281 71

464			Obec Rostoklaty, 281 71

609			Kapounová Jiřina Ing., K Trativodům 974, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63

684			Obec Rostoklaty, 281 71

685			Josisová Marie Ing., V Ráji 1870, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02

Klindera Jiří Mgr., V Oklikách 939, Pardubice, Svítkov, 530 06

ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304, Kolín, Kolín V, 280 66

- Technický popis

Zastávkový pruh:

Autobusové zastávky jsou řešeny jako zastávky na jízdním pruhu. Délka zastávkového pruhu bude totožná s délkou nástupní hrany, tzn. 12 m. Nástupní hrana bude v celé své délce přímá. Šířka zastávkového pruhu bude 2,75 m. Podélní sklon zastávkového pruhu nepřekročí 4%. Příčný sklon bude při stání na jízdním pruhu totožný s příčným sklonem tohoto jízdního pruhu.

Nástupiště:

Povrch nástupiště bude rovný, neklouzavý a zpevněný s příčným sklonem 1%. Podélný sklon nástupiště nepřekročí 2%. Povrch nástupiště bude zpevněn pochozí betonovou zámkovou dlažbou. Nerovnost povrchu bude odpovídat ČSN 73 6131-1, ČSN EN 13036-7. Směrem k jízdnímu pruhu bude nástupiště lemováno betonovým silničním obrubníkem. Výška nástupní hrany nad vozovkou je navržena 200 mm. Délka nástupní hrany bude) 12 m. Šířka nástupiště bude 2 m. Ostatní hrany budou lemovány betonovým zahradník obrubníkem. Pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace bude na koncích obou nástupišť vybudována šikmá rampa s podélným sklonem v poměru 1:8 (12,5%).

Začátky nástupišť budou vyznačeny na označnících zastávek. Označníky budou přesunuty ze stávajících zastávek.

Nástupiště směr Tuklaty / Úvaly bude opatřeno lavičkou.  Nástupiště směr Pečky bude rozšířeno (viz výkresová část) a stávající přístřešek včetně lavičky bude ze současného nástupiště na tuto rozšířenou plochu přesunuto.

Vozovka u zastávek:

Vozovky u zastávek a úseky před nimi a za nimi, kde se vozidla rozjíždějí a brzdí budou mít zvýšenou odolnost vůči tvorbě trvalých deformací. Bude použita stávající asfaltová konstrukční vrstva, která bude případně použitím další asfaltové vrstvy vyrovnána a vyspádována, tak aby nedocházelo k ostřikování cestujících na nástupišti, tzn. bude vytvořen příčný sklon 2% odvrácený od nástupní hrany.

Odvodnění:

Zpevněné plochy nástupišť budou svým příčným sklonem odvodněny do přilehlé zeleně mimo silniční těleso. Odtokové poměry se v místě výrazně nezmění.

Osvětlení:

Obě zastávky budou nasvětleny ze stávajících světelných bodů  - lamp VO, které jsou umístěny vždy v těsné blízkosti zastávky.

Dopravní značení:

Dle místního šetření bylo navrženo zástupcem PČR ve spolupráci s KSÚS u  vjezdu do obce umístit symbol dopravního značení v barevném provedení B20 a (50).

Ostatní:

Před začátkem stavby budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, a pokud se v místě stavby budou nacházet a budou dotčeny výstavbou, budou vhodným způsobem chráněny.

Úpravu provozu a přechodné dopravní značení po dobu realizace stavby zajistí firma, která bude provádět dopravní značení.

Vypracovala: V Tismicích dne 22.9.2012

Ing. Jana Školová